## Slide 1: Tutorial 4
Paper
Pen
Calculator

## Slide 2
n | … | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …
x(n) | 0 | 0 | 1 | 1^ | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0
xa(n) |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 
xb(n) |  |  | 0 | 1/2 |  | 1 |  |  |  | 
xc(n) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |  | 

## Slide 3
x(n) = [1 ; 1^ ; 1; 1 ; 1; ½ ] = [0 ; 1 ; 1^ ; 1; 1 ; 1; ½ ; 0]
xa(n) = x(n-2)
xa(n=0) = x(0-2) = x(-2) = 0
xa(n=1) = x(1-2) = x(-1) = 1
xa(n=-1) = x(-1-2) = x(-3) = 0
xa(n=2,3,…) = …

## Slide 4: Q1 (answer)
n | < -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > 5
x(n) | 0 | 0 | 1 | 1^ | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0
n | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …
xa(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0^ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0
xb(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2^ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
xc(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1^ | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Q1 (answer)

## Slide 6: Q1 (answer)
n | < -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > 5
x(n) | 0 | 0 | 1 | 1^ | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0
n | … | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …
u(2-n) |  |  | … | 1 | 1 | 1 | 1^ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
xd(n) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1^ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
x(n-1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1^ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 |  | 
(n-3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0^ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
xe(n) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0^ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 

## Slide 7
Input signal x(n)=cos(0.5n) has frequency: wx = 0.5
Frequency response H(wx)  |H(wx)| and argH(wx)
Output signal y(n) = |H(wx)|.cos(wxn + argH(wx))
ej = cos() + j.sin()

## Slide 8
Exp(-j(pi/2-pi/4)=exp(-j*pi/4) = 0.7 – j*0.7
Exp(-j(2*pi/2))=exp(-j*pi)= -1
Exp(-j(4*pi/2))=exp(-j*2*pi)= 1
H(pi/2)=(0.7 – j*0.7).(1+(-1) + 4.1)/(1+0.5 x (-1)) = 8*(0.7 – j*0.7)

## Slide 9: Q2 (answer)
H(0.5) = 5.6569 - 5.6569j
|H(0.5)|=8
argH(0.5) = -0.7854 rad = -/4 = -45o
y(n) = 8.cos(0.5n - /4)

## Slide 10
x(n) = (n)  y(n) = h(n)
Stable:
Frequency response:

## Slide 11: Q3 (answer)
h(n) = (n) + 2(n-1) + (n-2) = {1^, 2, 1}
h(0) = 1, h(1) = 2, h(2) = 1
sum{|h(n)|} = 4 <   stable
H(w) = h(0).e-jw.0 + h(1).e-jw.1 + h(2).e-jw.2
= 1.1 + 2.{cos(w) – j.sin(w)} + 1.{cos(2w) – j.sin(2w)}

## Slide 12
A.xA(n – DA) + B.xB(n – DB)  A.yA(n – DA) + B.yB(n – DB)
x1(n) = A.x0(n – DA) + B.x0(n – DB) + …
 y1(n) = A.y0(n – DA) + B.y0(n – DB) + …

## Slide 13: Q4 (answer)
a. x1(n) = x0(n – 2) + 2x0(n – 4) + x0(n – 6)
 y1(n) = y0(n – 2) + 2y0(n – 4) + y0(n – 6)
= …
b. x(n) = (n)  y(n) = h(n)
From the given graph, we have: x0(n) = (n+1) + 2(n) + (n-1)
y0(n) = h(n+1) + 2h(n) + h(n-1)
From the given graph, we have: y0(n) = -(n+2) - 2(n+1) + 2(n-1) + (n-2)
 h(n) = …

## Slide 14: Q4 (answer)
a. x1(n) = x0(n – 2) + 2x0(n – 4) + x0(n – 6)
 y1(n) = y0(n – 2) + 2y0(n – 4) + y0(n – 6)
b. x0(n) = (n+1) + 2(n) + (n-1) = (n+1) + (n-1) + 2(n)
y0(n) = -(n+2) - 2(n+1) + 2(n-1) + (n-2)
= [-(n+2) + (n)] + [-(n) + (n-2)] + 2[-(n+1) + (n-1)]
= h(n+1) + h(n-1) + 2h(n)
 h(n) = -(n+1) + (n-1)

## Slide 15: Q4 (answer)
H(z) = Y0(z)/X0(z)
Y1(z) = H(z).X1(z)  y1(n)
h(n)
y1(n) = h(n)*x1(n)